## Slide 1: Traspaso de la KSK en las Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC)
Daniel Fink, ICANN
LAC-i Roadshow Montevideo
16 de Agosto, 2018

## Slide 2: DNSSEC

## Slide 3: ¿Qué son las DNSSEC?
Las DNSSEC constituyen un protocolo que se está implementando actualmente para proteger al DNS.
Las DNSSEC agregan seguridad al DNS incorporando criptografía de clave pública en la jerarquía del DNS, lo cual da lugar a una Infraestructura de Clave Pública (PKI) única y abierta para los nombres de dominio.
Las DNSSEC son el resultado de más de una década de desarrollo de normas abiertas originadas ​​en la comunidad.
DNSSEC es una sigla en inglés que significa Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNS).

## Slide 4: Elementos del DNS vulnerables a los ataques
Los servidores de nombres autoritativos alojan datos de zona: el conjunto de datos del DNS que publica el registratario.
Los resolutores de nombres recursivos (resolutores) son sistemas que encuentran respuestas a consultas de datos del DNS.
Los resolutores caché encuentran y almacenan las respuestas localmente durante un período de Tiempo de Vida Útil (TTL).
Los resolutores cliente o mínimos son software en aplicaciones, aplicaciones móviles o sistemas operativos que consultan al DNS y procesan las respuestas.
LOS CLIENTES
FORMULAN
PREGUNTAS
LOS RESOLUTORES RESPONDEN LAS PREGUNTAS
LAS AUTORIDADES
PUBLICAN LAS RESPUESTAS
Notes: HACER HINCAPIÉ EN LOS ROLES:
LOS SERVIDORES DE NOMBRES AUTORITATIVOS ALBERGAN LAS RESPUESTAS
LOS RESOLUTORES RESPONDEN A PREGUNTAS EN NOMBRE DE LOS CLIENTES
LOS RESOLUTORES MINIMOS (STUB) HACEN PREGUNTAS

## Slide 5: Public Key Cryptography y DNSSEC
Notes: HACER HINCAPIÉ EN LOS ROLES:
LOS SERVIDORES DE NOMBRES AUTORITATIVOS ALBERGAN LAS RESPUESTAS
LOS RESOLUTORES RESPONDEN A PREGUNTAS EN NOMBRE DE LOS CLIENTES
LOS RESOLUTORES MINIMOS (STUB) HACEN PREGUNTAS

## Slide 6: ¿Cómo funcionan las DNSSEC?
Sin DNSSEC
Con DNSSEC
DNS
DNS
bancoprincipal.com
Dirección IP X
bancoprincipal.com
Servidor web
Servidor web
Del atacante
bancoprincipal.com
= Dirección IP A
bancoprincipal.com
= Dirección IP X del Atacante
Página del atacante
Contraseñas
bancoprincipal.com
Dirección IP A
bancoprincipal.com
= Dirección IP A
bancoprincipal.com
= Dirección IP X del Atacante
bancoprincipal.com
Servidor web
Contraseñas
Página deseada
DNS
DNS
Servidor web del atacante

## Slide 7: ¿Quién se beneficia con las DNSSEC?
Mitiga el fraude y aumenta la protección de las marcas.
Registratario
Cumple con los estándares de la industria y con las demandas de los registratarios para brindar mayor seguridad.
Registrador
Cumple con las prácticas recomendadas de la industria y las demandas de los registradores para aumentar la seguridad del dominio.
Registro
Adquiere confianza respecto de llegar al sitio web deseado.
Usuario final

## Slide 8: Traspaso de la KSK

## Slide 9: Traspaso de la KSK: descripción general
La KSK es la clave criptográfica más alta en la jerarquía de las DNSSEC.
La KSK es un par de claves criptográficas con un componente público y uno privado.
  La parte pública es el punto de partida de confianza para la validación de las DNSSEC.
  La parte privada firma la clave para la firma de la llave de la zona raíz (ZSK).
La KSK genera una “cadena de confianza” de claves y firmas sucesivas para validar la autenticidad de los datos firmados en las DNSSEC.
La ICANN se encuentra en medio del proceso de traspaso de la clave para la firma de la llave de la zona raíz (KSK) para las Extensiones de Seguridad del Sistema de Nombres de Dominio (DNSSEC).
DATOS
Ver video:
https://youtu.be/cAPyLI1qowY

## Slide 10: La KSK es el punto de partida de confianza

## Slide 11: ¿Por qué la ICANN está traspasando la KSK?
Al igual que con las contraseñas, las claves criptográficas utilizadas en los datos del DNS para la firma de las DNSSEC deben cambiarse periódicamente.
  Garantiza que la infraestructura pueda soportar el cambio de claves en caso de emergencia.
Nunca antes se ha realizado este tipo de cambio a nivel de la raíz.
  Desde el 2010, hay una KSK de las DNSSEC de la zona raíz operativa y funcional.
El traspaso de la KSK debe ser coordinado de manera amplia y cuidadosa para garantizar que no interfiera con las operaciones normales.

## Slide 12: ¿Cuándo tendrá lugar el traspaso de la KSK?
El traspaso de la KSK es un proceso, no es un evento único. Las siguientes fechas son hitos clave en el proceso en las que los usuarios finales pueden sufrir interrupciones en los servicios de Internet:
11 de octubre de 2018
11 de enero de 2019
Fecha propuesta en la que la nueva KSK se utilizará para firmar por primera vez.
Fecha propuesta para la revocación de la antigua KSK.
http://data.iana.org/root-anchors/

## Slide 13: ¿Quién se verá afectado?
Desarrolladores y distribuidores de software del DNS
Operadores de redes
Operadores de servidores raíz
Proveedores de Servicios de Internet
Integradores de sistema
Usuarios finales
(Si los operadores de resolutores no realizan ninguna acción)

## Slide 14: Por qué es necesario prepararse
Si ha habilitado la validación de las DNSSEC, debe actualizar sus sistemas con la nueva KSK para contribuir a que los usuarios de Internet puedan acceder a Internet sin inconvenientes.
Actualmente, el 25 por ciento de los usuarios de Internet a nivel mundial, o 750 millones de personas, utilizan resolutores de validación de DNSSEC que podrían verse afectados por el traspaso de la KSK.
Si los resolutores de validación no tienen la clave nueva cuando se realice el traspaso de la KSK, los usuarios finales que dependen de dichos resolutores encontrarán errores y no podrán tener acceso a Internet.

## Slide 15: ¿Qué deben hacer los operadores?
Saber si las DNSSEC están habilitadas en sus servidores.
Conocer cómo se evalúa la confianza en sus operaciones.
Probar/verificar sus configuraciones.
Inspeccionar los archivos de configuración: ¿están (también) actualizados?
Si la validación de DNSSEC está habilitada o planificada en su sistema:
  Tener un plan para participar en el traspaso de la KSK.
  Conocer fechas, síntomas y soluciones.

## Slide 16: Cómo actualizar su sistema
Anclajes de raíz
https://data.iana.org/root-anchors/root-anchors.xml
Si su software admite actualizaciones automáticas de los anclajes de confianza de las DNSSEC (RFC 5011):
La KSK se actualizará automáticamente en el momento adecuado.
No es necesario llevar a cabo ninguna acción adicional.
  Los dispositivos que están fuera de línea durante el traspaso tendrán que actualizarse de forma manual si vuelven a estar en línea tras la finalización del traspaso.
Si su software no admite actualizaciones automáticas de los anclajes de confianza de las DNSSEC (RFC 5011) o no está configurado para utilizarlo:
El archivo del anclaje de confianza del software debe actualizarse en forma manual.
Obtenga la nueva KSK de la zona raíz aquí:
Anclajes de la raíz

## Slide 17: Recursos

## Slide 18: KSK-2017 en un registro de recurso DNSKEY
Nota: se tomaron algunas licencias de formato a los fines de la presentación
. IN DNSKEY 257 3 8
AwEAAaz/tAm8yTn4Mfeh5eyI96WSVexTBAvkMgJzkKTOiW1vkIbzxeF3
+/4RgWOq7HrxRixHlFlExOLAJr5emLvN7SWXgnLh4+B5xQlNVz8Og8kv
ArMtNROxVQuCaSnIDdD5LKyWbRd2n9WGe2R8PzgCmr3EgVLrjyBxWezF
0jLHwVN8efS3rCj/EWgvIWgb9tarpVUDK/b58Da+sqqls3eNbuv7pr+e
oZG+SrDK6nWeL3c6H5Apxz7LjVc1uTIdsIXxuOLYA4/ilBmSVIzuDWfd
RUfhHdY6+cn8HFRm+2hM8AnXGXws9555KrUB5qihylGa8subX2Nn6UwN
R1AkUTV74bU=
"Raíz"
El registro de recurso DNSKEY será:

## Slide 19: Reconocimiento de la KSK-2017
La etiqueta clave de la KSK-2017 es
    20326
El registro del recurso del Firmante de Delegación (DS) para la KSK-2017 es
. IN DS 20326 8 2
E06D44B80B8F1D39A95C0B0D7C65D084
58E880409BBC683457104237C7F8EC8D
"Raíz"
Nota: se tomaron algunas licencias de formato a los fines de la presentación

## Slide 20: Verifique que sus sistemas estén listos
La ICANN ofrece un banco de pruebas para que los operadores o toda parte interesada confirmen que sus sistemas manejan el proceso actualizado automáticamente de manera correcta.
Visite la siguiente página para asegurarse de que sus sistemas están listos:
go.icann.org/KSKtest

## Slide 21: Si la validación de las DNSSEC falla después del cambio de clave
Detenga los tickets
Está bien desactivar la validación de las DNSSEC mientras lo soluciona (¡pero recuerde volver a activarla!).
Depuración
Si el problema es el anclaje de confianza, determine por qué no es correcto.
  ¿Falló el RFC 5011? ¿Las herramientas de configuración no actualizaron la clave?
  Si el problema está relacionado con la fragmentación, asegúrese de que el TPC esté habilitado y/o realice otros ajustes de transporte.
Compruebe la recuperación
Asegúrese de que se apliquen las correcciones.

## Slide 22: Para más información
Participe en la conversación en línea
  Utilice la etiqueta #KeyRoll
  Regístrese en la lista de correo electrónico https://mm.icann.org/ listinfo/ksk-rollover
Participe en un evento
  Visite https://features.icann.org/ calendar para enterarse de las próximas presentaciones sobre el traspaso de la KSK en su región
Envíe una pregunta por correo electrónico a globalsupport@icann.org
  Asunto: “Traspaso de la KSK”
Ver más información
https://icann.org/kskroll
Ver más información

## Slide 23: Participen en la ICANN – ¡Gracias! ¿Preguntas?